20.04.2015

- Wstęp.

Licznik służy do rejestracji zdarzeń polegających na zmianie stanu klucza wejściowego. Zapis zdarzeń realizowany jest w pliku na karcie micro SD. W przypadku wystapienia zdarzenia rejestrowany jest czas jego wystąpienia, temperatura otoczenia, stan baterii zasilającej. Możliwe jest zastosowanie klucza normalnie zamkniętego lub otwartego.

- Budowa

PWR – gniazdo zasilania. Zasilanie w zakresie 2,7-3,6V (dostosowane do dwóch baterii AA)

IN – wejście klucza

J1 – zwora odłączająca powiadomienie dźwiękowe. (pozycja BC zwarta – powiadomienia właczone, AB zwarta – wszystkie dźwięki wyciszone)

J2 – zwora konfiguracyjna.

D1 – dioda sygnalizacyjna czerwona

D2 - dioda sygnalizacyjna żółta

D3 – dioda sygnalizacyjna żółta lub zielona.

RTC – moduł zegara czasu rzeczywistego. W module znajduje się bateria podtrzymujaca działanie zegara. Typ baterii CR1220.

- Karta micro SD.

Wymagany system plików na karcie  to FAT. Format pliku jest weryfikowany podczas uruchomienia urzadzenia. Błędny format , brak karty, nieobsługiwana karta jest sygnalizowany sygnałem dźwiękowym i świetlnym (dwukrotne mignięcie diod D1 i D3). Urzadzenie po zgłoszeniu błędu nie będzie funkjonowało.

- Ustawienie zegara

Ustawienia zegara dokonuje się przy pomocy pliku konfiguracyjnego. Nazwa pliku TIME.TXT – należy go umiescić w głównym katalogu karty.  W pliku powinien się znajdować czas w formacie YYYYMMDDhhmm. Przykładowo 201504201200 oznacza 20 kwietnia 2015, godz. 12. Po uruchomieniu urzadzenia z włożoną kartą pamięci z plikiem zegar jest ustawiany, plik jest usuwany (jest aktualny raz tylko w momencie właczenia urzadzenia). Poprawne ustawienie czasu jest sygnalizowane dwukrotnym mignięciem diody D2 i D3.

Błąd modułu RTC zgłaszany jest dwukrotnym mignięciem diod D1 i D2 oraz sygnałem dźwiękowym.

- Konfiguracja typu klucza.

Pozycja zwory J2 okresla typ klucza. Wyboru należy dokonac przed podłączeniem zasilania. Zmiana pozycji zwory podczas pracy urzadzenia nie ma wpływu na konfigurację.

Rejestracja zdarzenia w zależności od wybranej konfiguracji nastepuje po zwarciu lub rozwarciu zacisków klucza.

- Alarm

Utrzymywanie zacisków klucza  w pozycji wywołującej zdarzenie powoduje po 1 minucie właczenie alarmu. Pojawia się ciągły sygnał dźwiękowy trwający minutę. Sygnał jest powtarzany co 5 minut do momentu zmiany stanu na zaciskach.

- Powiadomienie o słabej baterii

W przypadku spadku napięcia zasilania poniżej wartości około 2,7V urządzenie przestaje działać. Nastepuje sygnalizacja stanu słabej baterii – mignięcie diody D1 i sygnał dźwiękowy trwający około 5 sekund. Sygnał powtarzany jest co około 3 godziny. Po wystąpieniu alarmu urządzenie nie rejestruje zdarzeń.

- Synchronizacja

Wciśniecie przycisku synchronizacji umożliwia bezpieczne wyjecie karty i odłaczenie zasilania. Odmonotwanie karty sygnalizowane jest zapaleniem kolejno wszystkich diod i ich równoczesnym zgaśnieciem. Można wtedy bezpiecznie wyjąć karte. Synchronizacja działa jedynie w stanie zacisków nie wywołującym zdarzenia. Kartę można również bezpiecznie wyjąć w przypadku wystąpienia blędów  karty i modułu RTC oraz w stanie alarmu niskiego napięcia baterii.

- Czas martwy.

Istnieje możliwość zdefiniowania czasu martwego – tj czasu, kótry musi upłynąć od zarejestrowania zdarzenia do możliwości rejestracji kolejnego zdarzenia. W pliku CONF.TXT należy umieścić jedną cyfrę – x. czas martwy wyniesie:

0,3 sek + x * 0,2 sek.

W czasie włączenia zasilania dioda D2 mignie x razy. W przypadku braku pliku zostanie przyjeta wartość x = 5.

- Sygnalizacja gotowości.

Po właczeniu urządzenia nastepuje sprawdzenie karty SD, modułu RTC, wczytanie konfiguracji i czasu. Jeśli system nei napotka na błąd – zasygnalizuje gotowość mignięciem diody D3 i krótkim sygnałem dźwiękowym.

# Text boxes

Licznik kontaktronowy

Instrukcja obsługi